# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для крепления индикаторов часового типа ИЧ  без ушка при контрольных измерениях биений и линейных отклонений от заданных норм.

Увеличенные размеры гранитного основания стойки позволяют применять при измерениях поверочные призмы, а так же производить измерения без предварительного размагничивания.

Область применения - машиностроение.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стойки на гранитном основании для крепления измерительных головок позволяет закреплять измерительные индикаторные головки с цилиндрическим штоком  диаметром 8мм (без ушка).

Технические характеристики стоек на гранитном основании:

Таблица 1

| Параметры | Наименование модели |
| --- | --- |
|  | 150х100х40 | 200х150х50 | 300х200х50 |
| Диаметр отверстия под индикаторную головку, (мм) | Ø8 (Н8) | Ø8 (Н8) | Ø8 (Н8) |
| Длина и ширина гранитного основания, АхВ(мм) не менее | 150х100 | 200х150 | 300х200 |
| Высота гранитного основания, С(мм) не менее | 40 | 50 | 50 |
| Диаметр стойки, D(мм) | 24 | 30 | 30 |
| Максимальное расстояние от поверхности основания до нижнего края консоли, E(max) (мм) | 175 | 270 | 270 |
| Высота захвата консоли, F(мм) | 15 | 15 | 15 |
| Высота стойки, G(мм) | 200 | 300 | 300 |
| Общая высота, H(мм) | 240 | 350 | 350 |
| Расстояние от центра стойки до точки измерения, I (мм) | 80 | 125 | 125 |
| Отклонения по плоскости, (мм) не более | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Масса, (кг) | 5.0 | 8.2 | 13.7 |

Условия эксплуатации: температура окружающей среды, (20±15)°С.

Поставляется в частично разобранном виде.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (25±15)˚С.

Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

СТОЙКА ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ НА ГРАНИТНОМ ОСНОВАНИИ

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  стойка

-  гранитное основание;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Произвести сборку стойки при помощи шестигранного ключа 8мм. Протереть штатив, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

Ознакомиться перед началом работы с паспортом и техническим характеристиками на стойку с гранитным основанием.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установить на рабочем месте (на станке, верстаке) стойку с гранитным основанием.

Установить в отверстие консоли индикаторную головку.

По окончании работы снять измерительный прибор.

Протирать изделие (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в упаковку.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждений гранитного основания, не следует применять ударную нагрузку при сборке и разборке, а так же исключить возможность падений и ударов изделия.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить стойку с гранитным основанием в упаковке в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии на металлических частях стойки, помимо смазки поверхностей консервационным маслом К-17, необходимо завернуть их в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Стойка с гранитным основанием подвергнута консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

Срок хранения без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) стойки, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)